## Slide 1
SOP(防災行動計畫)的執行
為了在大規模水災發生前開始，各機關能迅速確實的應對，隨著能提前明確的執行，各機關如何把握對應的時機是非常必要的課題，透過平時各機關的合作，活用SOP的方法顯得重要。
平時
事件過後
計畫
訓練
確認
規劃居民、企業、自治會、政府等全體的SOP(防災行動計畫)
共同實施SOP(防災行動計畫)之訓練
公開各機關的情報與資訊
規劃SOP(防災行動計畫)
確認各機關的防災應對措施
大規模水災發生(警戒)時
實踐
合作
確認SOP(防災行動計畫)的清單
實施應對行動
基於SOP(防災行動計畫)，各機關分工合作，
增加防災‧減災的效果
檢討
改善
實施各機關防災事後的檢討‧協議
提出應對和SOP(防災行動計畫)的挑戰等
基於各機關的檢討，
將SOP(防災行動計畫)審查‧修正
國土交通省的SOP(防災行動計畫)推廣支援
國土交通省，透過以下的方法，推廣SOP(防災行動計畫)並且實踐
○完成防災計畫的規劃並且活用
○在都會區等主導項目的實施
大規模水災準備
SOP(防災行動計畫)的規劃
近年，在氣候變遷等影響造成日本全國水災情形加劇，隨著災害頻繁發生化，在大都市地下空間的擴大等，都市構造的巨大變化和零米地帶的人口‧產業的集中化等改變開始，由大都市至全國各地，大規模水災發生的可能性提高。
擁有零米地帶的大都市圈
災害危害性的增強
近年的水災加劇‧頻繁化
2000年9月的東海豪雨(名古屋市)
2013年8月的颱風18號(京都市)
因荒川堤防潰堤而造成的洪水氾濫(假定)
因東京灣岸的漲潮而來的淹水(假定)
大規模水災發生風險的增加
不止災害發生後的對應，災害發生前對應是關鍵
災害發生後開始的應對 |  | 大規模水災的發生 | 對應遲緩 | 受災的擴大 |  | 復原期長 | 
災害發生前開始的應對 | 事前的準備‧應對 | 大規模風災水災的發生 | 迅速對應 | 受災的 最小化 | 復原 期短 |  | 
反覆
災害發生時活用事前協議的對應
規劃居民、企業、自治會、政府等全體，基於事前協議規劃的程序一致的SOP(防災行動計畫)應對措施。

## Slide 2
0hF
+3hF
+12hF
+72hF
–3hF
–6hF
–9hF
–12hF
–18hF
–24hF
–36hF
–48hF
–72hF
–96hF
–120hF
時間
大規模水災相關SOP(防災行動計畫)的流程
可能會發生自然現象
颱風的發生
颱風登陸的
可能性
颱風接近
颱風登陸
大規模水災
的發生
洪水
漲潮
暴風
土石流
大雨
強風
大浪
國土交通省
交通服務
鄉鎮市
居民
○颱風預報
○關於颱風的新聞發布
○關於颱風的新聞發布
○關於颱風的新聞發布
(特別警報發布的可能性)
○大雨警報‧洪水警報
○土石流災害警戒情報
○洪水警戒情報
(洪水警戒水位)
○大雨‧強風‧漲潮‧海浪
特別警報
○洪水警戒情報
(洪水警戒水位)
○洪水警戒情報
(洪水警戒水位)
○警報的繼續/解除
○設置災害對策總部
○聯絡體制‧通信系統的確認
○聯絡‧TEC-FOTCE系統之確認
○合作機關系統之確認
○設施(水壩‧水門‧排水機場等)之操作確認
○設備和材料之採購
○對於船舶等警戒之傳達‧通知
○聯絡的派遣‧TEC-FORCE的進行
(受害狀況調查的支援)
○緊急避難路的指示‧調動
○交通服務業者事前應對計畫的調動確認
○水壩災前洩洪的指示和確認
○關於船舶的避難的勸告等
○入港的限制、停泊中船舶的移動命令等的條例
○河川‧海岸‧道路‧水土流失防治等的巡視
○強化中央監控
○TEC-FORCE行動(排水)
○實施道路通行條例(限制通行)
○TEC-FORCE行動(防止受害擴大)
○人員撤離危險場所
○實施援助
○確認通信
○TEC-FORCE行動(道路開啟)
○JMA-MOT行動(氣象移動調查的實施)
○掌握受害狀況‧檢查救災設施等
○發布調查‧檢查結果，限制通行狀況等
○TEC-FORCE行動(早期恢復的支援)
○緊急運輸路‧運輸船(救助、物資運送等)
○掌握交通運行狀況並公布資訊
○受災建築的危險度判定
○供給緊急災害住宅
○聯絡‧TEC-FORCE的歸還
○交通服務停止之預告
○設施淹水防治對策之實施
○確認交通服務停止之順序
○確認交通服務停止之順序
○準備暫停交通服務
○開始排水
○交通服務停止
○受害狀況的掌握、設施的檢查
○運行預測的公布
○部分排水作業結束
○回復部分交通
○運行預測的公布
○全部排水作業結束
○恢復全部交通
○公布目前交通狀況
○避難的系統確認‧調整
○發布避難指標
○開放避難所
○引導並收容避難者
○聯絡‧TEC-FORCE
○洪水防治團隊待命
○避難所的營運
○巡視河川‧海岸‧道路
○避難延遲者之應對準備
○避難指示
○避難延遲者的應對
○實施防洪行動
○警察‧消防‧消防隊(洪水防治隊)
等避難協助者開始從危險場所撤退
○申請支援
○結束部分的防洪行動
○避難指示‧建議繼續/部分解除
○結束全部的防洪行動
○自家防護
○防災用品的準備
○避難開始
○需要特殊幫助者開始避難
○避難開始
○避難結束
○避難結束
○最終的危險迴避行動
○避難繼續/回家
○避難結束
早期建構災害應變系統，人事、設備材料的配置
救助‧物資輸送
提早通知停止運行的可能性
在事前協定緊急的 避難路線
提早通知避難消息
早期廣域避難的 開始
於颱風登陸前之避難行動結束
快速實施災害
應對措施
point
point
point
point
point
point
point
point
！
！
！
！
！
！
！
！